Câu1:  Mục đích, ý nghĩa công tác bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị điện.

### Câu2:  Các chế độ bảo dưỡng thiết bị điện.

## Câu3:  Các phương pháp đánh giá và thử nghiệm thiết bị điện

Câu4:  Các chỉ tiêu đánh giá đặc tính cách điện của cách điện rắn

## Câu5:  Các yếu tố ảnh hưởng đến cách điện của thiết bị và cách khắc phục

# Câu6:  Hướng dẫn thí nghiệm đo điện trở một chiều cuộn dây máy biến áp

# Câu7:  Hãy cho biết nhận xét về các phương pháp đo điện trở đất: Phương pháp sao-tam giác, độ dốc, 61,8%,  độ rơi điện thế:

## Câu8:  Các hạng mục thí nghiệm máy biến áp

## Câu9:  Thí nghiệm lắp mới máy biến áp

#### Câu10:  Tác dụng của dầu cách điện trong thiết bị

#### Câu12: Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng dầu

## Câu13: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dầu máy biến áp trong vận hành:

Câu14: Thí nghiệm kiểm tra điều kiện hoà hai máy biến áp song song

## Câu15: Các lưu ý về an toàn trong quá trình sử dụng và nạp khí SF6:

### Câu16: Khối lượng kiểm tra SF6 đối với các máy cắt trong lắp mới:

### Câu17: Khối lượng kiểm tra SF6 đối với các máy cắt trong định kỳ:

## Câu18: Khối lượng thử nghiệm chống sét van:

#### Câu19: Hạng mục thí nghiệm lắp mới máy cắt trung áp dùng khí SF6

#### Câu20: Tính toán lựa chọn chống sét  van

#### Câu 21: Hạng mục thí nghiệm lắp mới máy cắt cao áp chân không với bộ truyền động lò xo

### Câu 22: Hạng mục thí nghiệm lắp mới máy cắt cao áp dùng khí SF6 với bộ truyền động lò xo