BÀI TẬP LỚN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP

Sinh viên: 				Số đề tài: 02

Nhóm: 		Lớp: 			Ngành:

GVHD: Ths Lê Ngọc Tâm

Ngày nhận đề:    /      / 2014

Ngày hoàn thành:     /     / 2014

Đề tài: Thiết kế hệ thống bảo vệ chống sét đánh trực tiếp và nối đất cho trạm biến áp 110/15 kV

Thông số các phần tử trong trạm:

Diện tích trạm theo thiết kế: 150(100m2

      - Trạm được xây dựng trên khu đất trống, xung quanh ít có các công trình cao.

      - Phần 110kV được cung cấp từ 2 tuyến đường dây, các đường dây 110 KV là những đường dây trên không được treo ở độ cao hx = 11m, sử dụng sơ đồ hai thanh góp có máy cắt liên lạc, cung cấp điện cho 02 máy biến áp (1T 63MVA, 2T 40MVA).

        - Độ cao xà đỡ thanh góp	:  hx1 = 8m

        - Độ cao dây vượt                                            	:  hx2 = 11m

        - Độ cao máy biến áp	:  hx3 = 5m

        - Độ cao nhà điều khiển nhà phân phối	:  hx4 = 8m

        - Độ cao tường rào xung quanh trạm	:  3m

        - Độ cao anten	:  hanten = 40m

        - Độ cao cột đèn chiếu sáng trạm	:  hcột đèn  =5 (7m

        - Độ cao các thiết bị khác (DCL, MC,BI,BU …)	( 8m

      - Phần 15kV có 08 lộ ra, các lộ ra 15 KV là những đường dây cáp ngầm sử dụng sơ đồ hai thanh góp có máy cắt liên lạc.

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Lê Ngọc Tâm