BÀI TẬP LỚN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP

Sinh viên: 				Số đề tài: 05

Nhóm: 		Lớp: 			Ngành:

GVHD: Ths Lê Ngọc Tâm

Ngày nhận đề:    /      / 2014

Ngày hoàn thành:     /     / 2014

Đề tài: Thiết kế hệ thống bảo vệ chống sét đánh trực tiếp và nối đất cho trạm biến áp 220/110 kV

Thông số các phần tử trong trạm:

      - Trạm được xây dựng trên khu đất trống, xung quanh ít có các công trình cao.

      - Phần 220kV:

- Diện tích mặt bằng phía 220kV theo thiết kế: 95(105m2

- Trạm có 06 tuyến đường dây: các đường dây 220 KV là những đường dây trên không được treo ở độ cao hx = 16,5m. Sử dụng sơ đồ hai thanh góp có máy cắt liên lạc, cung cấp điện cho 02 máy biến áp (1T 250MVA, 2T 250MVA).

        - Độ cao xà đỡ thanh góp	:  hx1 = 11m

        - Độ cao dây vượt                                            :  hx2 = 16,5m

        - Độ cao máy biến áp	:  hx3 = 5m

        - Độ cao nhà điều khiển nhà phân phối	:  hx4 = 8m

        - Độ cao tường rào xung quanh trạm	:  3m

        - Độ cao anten	:  hanten = 40m

        - Độ cao cột đèn chiếu sáng trạm	:  hcột đèn  =5 (7m

        - Độ cao các thiết bị khác (DCL, MC,BI,BU …)	( 8m

      - Phần 110kV:

- Diện tích mặt bằng phía 110kV theo thiết kế: 100(150m2

Các đường dây 110 KV là những đường dây trên không được treo ở độ cao hx = 11m, sử dụng sơ đồ hai thanh góp có máy cắt liên lạc, cung cấp điện cho 02 máy biến áp (4T 40MVA, 5T 40MVA) và 07 đường dây 110 kV.

        - Độ cao xà đỡ thanh góp	:  hx1 = 8m

        - Độ cao dây vượt                                            :  hx2 = 11m

        - Độ cao máy biến áp	:  hx3 = 5m

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Lê Ngọc Tâm