| TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC ********** A.Lý thuyết (40%) | ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ MÔN : NHÀ MÁY ĐIỆN (sinh viên không sử dụng tài liệu) |
| --- | --- |

- Định nghĩa đồ thị phụ tải ngày, tháng, năm? công dụng? Tổng hợp đồ thị phụ tải? các biện pháp điều chỉnh đồ thị phụ tải?

- Lưới điện ba pha có điểm trung tính cách đất: định nghĩa, đặc điểm, sơ đồ vec-tơ, cách xác định dòng chạm đất khi có một pha chạm đất, ưu – khuyết điểm, phạm vi áp dụng?

- Công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động cuộn dập hồ quang Perterson? Tại sao người ta thường bù dư trong lưới điện ba pha có điểm trung tính nối đất qua cuộn perterson?

- Ưu khuyết điểm của lưới điện ba pha có điểm trung tính nối đất trực tiếp? Biện pháp khắc phục những khuyết điểm của luới điện ba pha có điểm trung tính nối đất trực tiếp?

- Nguyên lý và các chế độ làm việc của MBA tự ngẫu? so sánh ưu khuỵết điểm MBA tự ngẫu với MBA thông thường? Tại sao MBA tự ngẫu phải dùng trong lưới điện có trung tính nối đất trực tiếp?

- Tác dụng nhiệt và lực điện động đối với khí cụ điện và phần dẫn điện? Điều kiện ổn định nhiệt và ổn định động?

- Công dụng các thông số kỹ thuật của máy cắt điện cao áp? Cấu tạo sơ bộ và  nguyên lý dập hồ quang trong máy cắt chân không, máy cắt  khí SF6?

- SĐNĐ của hệ thống 1 thanh góp phân đoạn bằng máy cắt hoặc có phân đoạn bằng dao cách ly: hình vẽ, đặc điểm, phạm vi áp dụng?

- SĐNĐ của hệ thống 1 thanh góp có thanh góp vòng: hình vẽ, đặc điểm, phạm vi áp dụng, lập trình tự thao tác đem máy cắt vào sửa chữa với yêu cầu phụ tải không mất điện.

- SĐNĐ của hệ thống 2 thanh góp có 1 máy cắt trên một mạch: hình vẽ, đặc điểm, phạm vi áp dụng? lập trình tự thao tác cô lập thanh góp, máy cắt?

- SĐNĐ của hệ thống 2 thanh góp có thanh góp vòng hình vẽ, đặc điểm, phạm vi áp dụng?

- SĐNĐ của hệ thống 2 thanh góp có 3 máy cắt trên 2 mạch hình vẽ, đặc điểm, phạm vi áp dụng?

- SĐNĐ cầu phía máy biến áp, cầu phía đường dây, cầu mở rộng: hình vẽ, đặc điểm, phạm vi áp dụng?

- Các yêu cầu trong mạch nhị thứ? Giải thích hoạt động sơ đồ điều khiển và tín hiệu? (sơ đồ cho sẵn)

B. DẠNG BÀI TẬP (60%)

- Tính dòng cưỡng bức và dòng bình thường qua các thiết bị điện hay các khí cụ điện trong sơ đồ cho sẵn

- Xác định khả năng tải của MBA theo các đường cong quá tải của IEC?

- Tính toán chọn công suất máy biến áp trong NMĐ, TBA?

- Lựa chọn và kiểm tra ổn định động, ổn định nhiệt của các khí cụ điện (BI, thanh dẫn, thanh góp, sứ đỡ, kháng điện)

GV biên soạn 		           TP HCM, Ngày 20 tháng 05  năm 2013

### DUYỆT

Lê Quốc Uy