TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 51 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 18 | 19 | 25 | 24 | 14 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 52 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 15 | 17 | 23 | 20 | 14 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 53 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 18 | 14 | 20 | 24 | 12 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 54 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 19 | 15 | 17 | 23 | 14 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 55 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 17 | 19 | 25 | 26 | 14 | 20 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 56 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 18 | 23 | 26 | 24 | 20 | 14 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 57 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 20 | 21 | 27 | 26 | 16 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 58 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 17 | 19 | 25 | 22 | 16 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 59 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 20 | 16 | 22 | 26 | 14 | 20 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 60 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 21 | 17 | 19 | 25 | 16 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 61 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 13 | 15 | 21 | 22 | 10 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | - | LT | LT |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 62 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 15 | 17 | 23 | 24 | 12 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 63 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 16 | 21 | 24 | 22 | 18 | 12 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 64 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 18 | 19 | 25 | 24 | 14 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 65 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 15 | 17 | 23 | 20 | 14 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 66 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 18 | 14 | 20 | 24 | 12 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 67 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 19 | 15 | 17 | 23 | 14 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 68 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 17 | 19 | 25 | 26 | 14 | 20 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 69 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 18 | 23 | 26 | 24 | 20 | 14 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 70 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 20 | 21 | 27 | 26 | 16 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 71 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 17 | 19 | 25 | 22 | 16 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 72 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 20 | 16 | 22 | 26 | 14 | 20 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 73 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 21 | 17 | 19 | 25 | 16 | 18 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | LT | LT | - | LT | LT | - |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 74 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 13 | 15 | 21 | 22 | 10 | 16 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | - | LT | LT |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN

(Đề tài số 75 - 2A)

Sinh viên:

Nhóm: 2A		Lớp: D5H13 . 		Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

Ngày nhận đề: 10/10/2013

Ngày hoàn thành: 10/12/2013

- Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV

- Số liệu ban đầu:

- Nguồn và phụ tải:

| Nguồn điện | Đủ cung cấp cho phụ tải với cos( = 0,8 Điện áp thanh cái cao áp: 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu 1,1Uđm lúc sự cố |
| --- | --- |
| Phụ tải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pmax (MW) | 14 | 19 | 22 | 20 | 16 | 10 |
| Cos( (phụ tải) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 |
| Pmin (%Pmax) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tmax (giờ/năm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Yêu cầu cung cấp điện | - | LT | LT | - | LT | LT |
| Uđm thứ cấp trạm phân phối (kV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yêu cầu điều chỉnh điện áp phía thứ cấp | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% | ( 5% |

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng

- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù:    200.000 đồng

- Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)

- Nhiệm vụ thiết kế

  - Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù công suất kháng.

  - Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương án đáp ứng kỹ thuật.

  - So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.

  - Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.

  - Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.

  - Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân phối thiết bị bù cưỡng bức.

  - Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực đại, cực tiểu và sự cố.

  - Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.

  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.

  - Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

# Text boxes

Bố trí vị trí các phụ tải

4

3

N

2

6

1

5

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

5

4

N

3

1

2

6

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

6

5

N

4

2

3

1

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

1

6

N

5

3

4

2

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

5

6

N

1

3

2

4

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

6

1

N

2

4

3

5

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

1

2

N

3

5

4

6

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

2

3

N

4

6

5

1

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

3

4

N

5

1

6

2

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

4

5

N

6

2

1

3

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

2

1

N

6

4

5

3

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

2

1

N

6

4

5

3

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

3

2

N

1

5

6

4

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

4

3

N

2

6

1

5

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

5

4

N

3

1

2

6

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

6

5

N

4

2

3

1

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

1

6

N

5

3

4

2

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

5

6

N

1

3

2

4

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

6

1

N

2

4

3

5

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

1

2

N

3

5

4

6

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

2

3

N

4

6

5

1

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

3

4

N

5

1

6

2

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

4

5

N

6

2

1

3

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

2

1

N

6

4

5

3

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km

Bố trí vị trí các phụ tải

3

2

N

1

5

6

4

Chữ ký GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Vinh

10km

10km